## Slide 1: Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор.

## Slide 2: Электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению, называется переменным током.

## Slide 3: Для получения переменного тока используют в основном электромеханические индукционные генераторы, т.е. устройства, в которых механическая энергия преобразуется в электрическую.

## Slide 4
Генератор переменного тока

## Slide 5: На тепловых электростанциях ротор генератора вращается с помощью паровой турбины, на гидроэлектростанциях с помощью водяной турбины. На рисунке цифрой 1 обозначен статор, цифрой 2 – ротор, цифрой 3 – водяная турбина.

## Slide 6: Передача электроэнергии

## Slide 7
Q= I2Rt
Электрический ток нагревает провода линии электропередачи. При очень большой длине линии, передача энергии может стать экономически невыгодной. Снизить сопротивление линии весьма трудно.
Для сохранения передаваемой мощности нужно повысить напряжение в линии передачи .
Чем длиннее линия передачи, тем выгоднее использовать более высокое напряжение.

## Slide 8: Трансформатор.

## Slide 9
Коэффициент трансформации
Вывод: 1) K<1,если N2>N1 или U2>U1 –повышает U.
2) K>1, если N2<N1 или U2<U1 – понижает U.

## Slide 10: Схема передачи и распределения электроэнергии

## Slide 12
Применение в источниках питания.
Для питания разных узлов электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Например, в телевизоре используются напряжения от 5 вольт, для питания микросхем и транзисторов, до 20 киловольт, для питания анода кинескопа. Все эти напряжения получаются с помощью трансформаторов (напряжение 5 вольт с помощью сетевого трансформатора, напряжение 20 кВ с помощью строчного трансформатора). В компьютере также необходимы напряжения 5 и 12 вольт для питания разных блоков. Все эти напряжения преобразуются из напряжения электрической сети с помощью трансформатора со многими вторичными обмотками.
Трансформаторные модули, разработанные для интернет телефонии и сетей интернет.

## Slide 13
Реши задачи .

## Slide 14: Домашнее задание: § 51 Темы: «Экологические проблемы, связанные с работой тепловых и гидроэлектростанций». «П.Н.Яблочков – изобретатель трансформатора».